## Slide 1
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
Kędzierzyn-Koźle, 29 maja 2025 r.
Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim.
Raport wojewódzki za rok 2024
Informacja na sesję Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

## Slide 2
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Zakres oceny obejmuje wszystkie substancje, dla których w prawie krajowym określono poziomy dopuszczalne, docelowe i celu długoterminowego w powietrzu, ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Ocenę wykonuje się zgodnie z obowiązującym podziałem kraju na strefy, określonym w załączniku do ustawy – Prawo ochrony środowiska, wprowadzonej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1576), który województwo opolskie dzieli na 2 obszary: strefę miasto Opole i strefę opolską. Klasyfikację pod kątem ochrony zdrowia ludzi przeprowadza się w obu strefach województwa opolskiego, natomiast prowadząc klasyfikację pod kątem ochrony roślin nie uwzględnia się obszarów miast o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 tys.
Roczne oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie informacji dotyczących poziomów i przestrzennych rozkładów stężenia normowanych zanieczyszczeń. Informacji tych mogą dostarczyć różne metody:
pomiary intensywne
pomiary wskaźnikowe,
obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu i przemian substancji w powietrzu,
obiektywne szacowanie.
Zasady wykonywania ocen jakości powietrza

## Slide 3
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
Podział województwa opolskiego na strefy
Podział województwa opolskiego na strefy:
miasto Opole
strefa opolska – obejmującą pozostały obszar województwa
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

## Slide 4
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Na terenie województwa opolskiego w 2024 roku funkcjonowały następujące stacje pomiarowe:
Opole, os. Armii Krajowej – pomiary automatyczne w zakresie: benzenu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu, tlenku węgla oraz pomiary manualne w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu, benzo(a)pirenu, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren,
Opole, ul. Koszyka – pomiary automatyczne w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,
Stacja pomiarowa w Opolu, ul. Koszyka
System pomiarowy w województwie opolskim w 2024 roku – strefa miasto Opole

## Slide 5
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Brzeg, ul. Poprzeczna – pomiary automatyczne w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
Głubczyce, ul. Ratuszowa – pomiary automatyczne w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego – pomiary automatyczne w zakresie: benzenu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz pomiary manualne w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu,
Kędzierzyn-Koźle, ul. Kościuszki – pomiary pasywne w zakresie benzenu,
Kędzierzyn-Koźle, ul. Ks. Opolskich – pomiary pasywne w zakresie benzenu,
Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa – pomiary pasywne w zakresie benzenu,
Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna – pomiary pasywne w zakresie benzenu,
Kluczbork, ul. Mickiewicza – pomiary manualne w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu,
Nysa, ul. Rodziewiczówny – pomiary automatyczne w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
Olesno, ul. Słowackiego – pomiary automatyczne w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu i ozonu,
Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego – pomiary automatyczne w zakresie: benzenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz pomiary manualne w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu,
Zdzieszowice, ul. Piastów – pomiary automatyczne w zakresie: benzenu i pyłu zawieszonego PM10.
System pomiarowy w województwie opolskim w 2024 roku – strefa opolska
Stacja pomiarowa w Oleśnie

## Slide 6
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
Stacje pomiarowe w województwie opolskim w 2024 roku
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

## Slide 7
Chart: SOX
| Komunalno-bytowa | Transport drogowy | Punktowa | Hałdy i wyrobiska | Inne źródła
SOₓ | 30.8772 | 0.2032 | 68.906 | 0.013542
Chart: NOX
| Komunalno-bytowa | Transport drogowy | Punktowa | Hałdy i wyrobiska | Inne źródła
NOₓ | 5.6295 | 19.7408 | 56.9071 | 17.7225
Chart: Pył PM2,5
| Komunalno-bytowa | Transport drogowy | Punktowa | Hałdy i wyrobiska | Inne źródła
PM2,5 | 85.5467 | 4.6125 | 7.5921 | 0.12388 | 2.1249
Chart: Benzo(a)piren
| Komunalno-bytowa | Transport drogowy | Punktowa | Hałdy i wyrobiska | Inne źródła
B(a)P | 94.003 | 0.30785 | 5.6846 | 0.0045337
Chart: Pył PM10
| Komunalno-bytowa | Transport drogowy | Punktowa | Hałdy i wyrobiska | Inne źródła
PM10 | 66.8228 | 5.7978 | 8.9914 | 0.097655 | 18.2904
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie opolskim jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), mniejszy udział stanowią emisje z transportu (emisja liniowa) oraz działalności przemysłowej (emisja punktowa).
Znaczący udział w stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa ma ich napływ z obszaru Polski oraz Europy.
Udziały źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza w województwie opolskim (źródło danych: KOBIZE)

## Slide 8
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki oceny rocznej wykonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi

## Slide 9
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla dwutlenku siarki SO2
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Komplet-ność [%] | L>350 (S1) | 25 mak. (S1) [µg/m3] | L>125 (S24) | 4 maks. (S24) [µg /m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | aut. | 99 | 0 | 13 | 0 | 9
2 | PL1602 | strefa opolska | OpKKozBSmial | Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | aut. | 97 | 0 | 15 | 0 | 10
Chart: Stężenia 1-godz. SO2 [µg/m3]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
25 maks. (1-godz.) | 35 | 33 | 50 | 25 | 25 | 20 | 14 | 13 | 0 | 36 | 40 | 53 | 35 | 34 | 24 | 24 | 26 | 19 | 15
Poz. dop. (1-godz.) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350

## Slide 10
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla dwutlenku azotu NO2
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Komplet-ność [%] | Średnia Sa [µg/m3] | L>200 (S1) | 19 maks. (S1) [µg/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | aut. | 99 | 13 | 0 | 72
2 | PL1602 | strefa opolska | OpKKozBSmial | Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | aut. | 97 | 13 | 0 | 59
3 | PL1602 | strefa opolska | OpOlesSlowac | Olesno, ul. Słowackiego | aut. | 98 | 11 | 0 | 57
Chart: Stężenia średnioroczne NO2 [µg/m3]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Średnia roczna | 21 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 10 | 13 | 0 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 16 | 17 | 13 | 11
Poz. dop. (średnia roczna) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40

## Slide 11
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla tlenku węgla CO
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | S8max [mg/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | aut. | 99 | 2
2 | PL1602 | strefa opolska | OpKKozBSmial | Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | aut. | 97 | 2
Chart: Stężenia CO [mg/m3]
| 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Maks. (8-godz.) | 1.34 | 2.17 | 0 | 2.44 | 1.87 | 2.69 | 2.04 | 2.1 | 1.92 | 1.68 | 1.43 | 1.23 | 2.28
Poz. dop. (8-godz.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

## Slide 12
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla benzenu C6H6
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | Średnia Sa [µg/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | aut. | 91 | 1
2 | PL1602 | strefa opolska | OpKKozBSmial | Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | aut. | 94 | 1
3 | PL1602 | strefa opolska | OpStrzOpWyszMOB | Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego | aut. | 92 | 1
4 | PL1602 | strefa opolska | OpZdziePiast | Zdzieszowice, ul. Piastów | aut. | 99 | 2
5 | PL1602 | strefa opolska | OpPASKKozKosciu | Kędzierzyn-Koźle, ul. Kościuszki | pas. | 100 | 1
6 | PL1602 | strefa opolska | OpPASKKozKsOpol | Kędzierzyn-Koźle, ul. Ks. Opolskich | pas. | 100 | 1
7 | PL1602 | strefa opolska | OpPASKKozSkarbo | Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa | pas. | 90 | 1
8 | PL1602 | strefa opolska | OpPASKKozSzkoln | Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna | pas. | 100 | 1
Chart: Stężenia średnioroczne C6H6 [µg/m3]
| 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Średnia roczna | 0.64 | 0.66 | 0.84 | 0.82 | 2.83 | 4.93 | 3.52 | 3.43 | 2.78 | 2.57 | 2.93 | 3.54 | 1.93 | 0.85 | 0.73 | 1.07 | 0.75 | 0.93 | 2.74 | 7.22 | 3.37 | 2.95 | 2.38 | 2.41 | 2.63 | 2.24 | 2.43 | 2.46
Poz. dop. (średnia roczna) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Slide 13
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla ozonu O3
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | L>120 (S8max_d) | L>120 (S8max_d) 3L
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | aut. | 99 | 20 | 20
2 | PL1602 | strefa opolska | OpKKozBSmial | Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | aut. | 94 | 16 | 17
3 | PL1602 | strefa opolska | OpOlesSlowac | Olesno, ul. Słowackiego | aut. | 99 | 24 | 21
Chart: Liczba dni z przekroczeniem poz. 120 [µg/m3] z 3 lat
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Ld >120 (z S8max_doba) 3 lata | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | 0 | 23 | 19 | 17 | 19 | 17 | 13 | 14 | 15 | 17 | 0 | 15 | 12 | 17 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 21
Dop. liczba dni z przekroczeniem | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

## Slide 14
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla pyłu zawieszonego PM10
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | Średnia Sa [µg/m3] | L>50 (S24) | 36 maks. (S24) [µg/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleKoszy | Opole, ul. Koszyka | aut. | 99 | 24 | 25 | 42
2 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | man. | 100 | 23 | 16 | 39
3 | PL1602 | strefa opolska | OpBrzegPoprz | Brzeg, ul. Poprzeczna | aut. | 95 | 22 | 9 | 37
4 | PL1602 | strefa opolska | OpGlubRatusz | Głubczyce, ul. Ratuszowa | aut. | 82 | 30 | 30 | 48
5 | PL1602 | strefa opolska | OpKKozBSmial | Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | man. | 93 | 22 | 13 | 37
6 | PL1602 | strefa opolska | OpKluczMicki | Kluczbork, ul. Mickiewicza | man. | 92 | 22 | 11 | 36
7 | PL1602 | strefa opolska | OpNysaRodzie | Nysa, ul. Rodziewiczówny | aut. | 98 | 25 | 25 | 43
8 | PL1602 | strefa opolska | OpOlesSlowac | Olesno, ul. Słowackiego | aut. | 98 | 27 | 20 | 44
9 | PL1602 | strefa opolska | OpStrzOpWyszMOB | Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego | man. | 95 | 20 | 7 | 35
10 | PL1602 | strefa opolska | OpZdziePiast | Zdzieszowice, ul. Piastów | aut. | 98 | 30 | 34 | 50

## Slide 15
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla pyłu zawieszonego PM10 – c.d.
Chart: Stężenia 24-godzinne PM10 [µg/m3]

## Slide 16
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla pyłu zawieszonego PM10 – c.d.
Chart: Stężenia średnioroczne PM10 [µg/m3]

## Slide 17
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla pyłu zawieszonego PM2,5
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | Średnia Sa [µg/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleKoszy | Opole, ul. Koszyka | aut. | 99 | 16
2 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | man. | 95 | 15
3 | PL1602 | strefa opolska | OpKKozBSmial | Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | aut. | 98 | 15
4 | PL1602 | strefa opolska | OpKluczMicki | Kluczbork, ul. Mickiewicza | man. | 93 | 14
5 | PL1602 | strefa opolska | OpStrzOpWyszMOB | Strzelce Opolskie, ul. Kard. wyszyńskiego | aut. | 97 | 14
Chart: Stężenia średnioroczne PM2,5 [µg/m3]
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2024
Średnia roczna | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 0 | 21 | 23 | 24 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 15 | 15 | 0 | 27 | 27 | 28 | 29 | 20 | 18 | 20 | 17 | 14 | 15 | 0 | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | 0 | 19 | 16 | 0 | 21 | 21 | 21 | 15 | 0 | 15 | 14
Poz. dop. (średnia roczna) I faza | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Poz. dop. (średnia roczna) II faza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

## Slide 18
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla ołowiu Pb w pyle PM10
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | Średnia Sa [µg/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | man. | 100 | 0,009
2 | PL1602 | strefa opolska | OpStrzOpWyszMOB | Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego | man. | 95 | 0,009
Chart: Stężenia średnioroczne Pb [µg/m3]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2015 | 2023 | 2020 | 2024
Średnia roczna | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.009
Poz. dop. (średnia roczna) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Slide 19
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla arsenu As w pyle PM10
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | Średnia Sa [ng/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | man. | 100 | 0,9
2 | PL1602 | strefa opolska | OpStrzOpWyszMOB | Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego | man. | 95 | 0,8
Chart: Stężenia średnioroczne As [ng/m3]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2015 | 2023 | 2020 | 2024
Średnia roczna | 2.18 | 2.09 | 1.57 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.77 | 1.17 | 0.86 | 1.77 | 1.12 | 0 | 1.2 | 0.75
Poz. docelowy (średnia roczna) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Slide 20
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla kadmu Cd w pyle PM10
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | Średnia Sa [ng/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | man. | 100 | 0,5
2 | PL1602 | strefa opolska | OpStrzOpWyszMOB | Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego | man. | 95 | 0,4
Chart: Stężenia średnioroczne Cd [ng/m3]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2015 | 2023 | 2020 | 2024
Średnia roczna | 0.43 | 0.42 | 0.31 | 0.4 | 0.3 | 0.49541 | 0.27 | 0.34 | 0.5 | 0.44 | 0.39 | 0.79512 | 0.41
Poz. docelowy (średnia roczna) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Slide 21
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla niklu Ni w pyle PM10
Lp. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | Średnia Sa [ng/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | man. | 100 | 0,7
2 | PL1602 | strefa opolska | OpStrzOpWyszMOB | Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego | man. | 95 | 0,9
Chart: Stężenia średnioroczne Ni [ng/m3]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2015 | 2023 | 2020 | 2024
Średnia roczna | 1.12 | 1.27 | 2.93 | 2.1 | 4.08 | 2.6129 | 2.63 | 0.91 | 0.69 | 1.36 | 0.82 | 1.5055 | 0.91
Poz. docelowy (średnia roczna) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

## Slide 22
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki pomiarów dla benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10
L.p. | Kod strefy | Nazwa strefy | Kod stacji | Nazwa stacji | Typ pomiaru | Kompletność [%] | Średnia Sa [ng/m3]
1 | PL1601 | miasto Opole | OpOpoleOsAKr | Opole, os. Armii Krajowej | man. | 100 | 2
2 | PL1602 | strefa opolska | OpKKozBSmial | Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego | man. | 90 | 2
3 | PL1602 | strefa opolska | OpKluczMicki | Kluczbork, ul. Mickiewicza | man. | 90 | 2
4 | PL1602 | strefa opolska | OpStrzOpWyszMOB | Strzelce Opolskie, ul. kard. Wyszyńskiego | man. | 95 | 2
Chart: Stężenia średnioroczne B(a)P [ng/m3]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2021 | 2023 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 | 2024
Średnia roczna | 3.38 | 4.4 | 4.58 | 3.43 | 3.18 | 2.6612 | 2.72 | 0.94 | 1.89 | 3.41 | 1.29 | 4.69 | 3.63 | 2.41 | 1.41 | 2.13 | 5.05 | 2.93 | 3.13 | 2.5 | 1.8 | 3.46 | 2.26 | 2.3894 | 1.63
Poz. docelowy (średnia roczna) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 23
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego dla B(a)P
Kod strefy | Nazwa strefy | Typ normy | Czas uśredniania (parametr) | Powierzchnia obszaru przekroczenia [km2] | Udział w powierzchni strefy [%] | Liczba mieszkańców obszaru przekroczenia | Udział w liczbie mieszkańców strefy [%]
PL1601 | miasto Opole | poziom docelowy | śr. roczna | 23,6 | 15,8 | 66 284 | 52,6
PL1602 | strefa opolska | poziom docelowy | śr. roczna | 230,7 | 2,5 | 165 550 | 20,4
2023
2024

## Slide 24
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas:
klasa A, A1 (dla pyłu PM 2,5), D1 (dla ozonu) - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,
klasa C, C1 (dla pyłu PM2,5), D2 (dla ozonu) - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne, docelowe, poziomów celów długoterminowych.
Podsumowanie wyników dla roku 2023 – wg kryterium ochrona zdrowia ludzi
1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2
2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefy uzyskały klasę A
Lp. | Nazwa strefy | Kod strefy | SO2 | NO2 | C6H6 | CO | O3 1) | PM10 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | PM2.52)
1 | miasto Opole | PL1601 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A1
2 | strefa opolska | PL1602 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A1
SO2
NO2
C6H6
CO
O3
PM10
PM2,5
Pb
As
Cd
Ni
B(a)P

## Slide 25
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Wyniki oceny rocznej wykonanej ze względu na ochronę roślin

## Slide 26
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Podsumowanie wyników dla roku 2023 – wg kryterium ochrona roślin
1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefa opolska uzyskała klasę D2
Lp. | Nazwa strefy | Kod strefy | SO2 | NOX | O31
1 | strefa opolska | PL1602 | A | A | A
SO2
NOx
O3
Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas:
klasa A, D1 (dla ozonu) - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,
klasa C, D2 (dla ozonu) - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne, docelowe, poziomów celów długoterminowych.

## Slide 27
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Program ochrony powietrza
Dla stref, w których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych oraz docelowych poziomów substancji w powietrzu i przyznano klasę C należy opracować i wdrożyć naprawcze programy ochrony powietrza, mające na celu zmniejszenie poziomu stężeń substancji zanieczyszczających powietrze. Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska, obowiązek opracowania programu ochrony powietrza spoczywa na Zarządzie Województwa.
W naszym województwie obowiązuje aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” przejęta Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2023 r.

## Slide 28
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Powiadomienia alertowe ogłoszone w sezonie grzewczym 2024/2025 roku dla pyłu PM10
W czasie sezonu zimowego 2024/2025, RWMŚ w Opolu wydał 20 powiadomień alertowych, które dotyczyły:
ryzyka przekroczenia poziomu informowania – 11,
przekroczenia poziomu informowania – 5,
ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego – 6,
przekroczenia poziomu alarmowego – 4.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka przekroczenia lub przekroczenia poziomu informowania i alarmowego, stosowne powiadomienie przekazywane jest do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Zarządu Województwa. Dalsze działania podejmowane przez WCZK są uzależnione od zapisów w Planie Działań Krótkoterminowych, stanowiącego integralną część Programu Ochrony Powietrza. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia ryzyka wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu PM10, informowane jest również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

## Slide 29
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Dyrektywa 2024/2881 z dnia 23 października 2024 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (AAQD)
Zanieczyszczenie | Okres uśredniania wyników pomiarów | Jednostka | Obecnie |  | Dyrektywa AAQD | 
 |  |  | Wartość | Częstość przekraczania w roku | Wartość dopuszczana do 2030 | Częstość przekraczania w roku
Dwutlenek siarki (SO2) | 1-godz. | µg/m3 | 350 | 24 razy (godz.) | 350 | 3 razy (godz.)
 | 24-godz. | µg/m3 | 125 | 3 razy (dni) | 50 | 18 razy (dni)
 | rok | µg/m3 | - | - | 20 | -
Dwutlenek azotu (NO2) | 1-godz. | µg/m3 | 200 | 18 razy (godz.) | 200 | 3 razy (godz.)
 | 24-godz. | µg/m3 | - | - | 50 | 18 razy (dni)
 | rok | µg/m3 | 40 | - | 20 | -
Tlenek węgla (CO) | 8-godz. | µg/m3 | 10 000 | - | 10 000 | -
 | 24-godz. | µg/m3 | - | - | 4 000 | 18 razy (dni)
Benzen (C6H6) | rok | µg/m3 | 5 | - | 3,4 | -
Pył zawieszony PM10 | 24-godz. | µg/m3 | 50 | 35 razy (dni) | 45 | 18 razy (dni)
 | rok | µg/m3 | 40 | - | 20 | -
Pył zawieszony PM2,5 | 24-godz. | µg/m3 | - | - | 25 | 18 razy (dni)
 | rok | µg/m3 | 20 | - | 10 | -
Ołów (Pb) | rok | µg/m3 | 0,5 | - | 0,5 | -
Arsen (As) | rok | ng/m3 | 6 | - | 6,0 | -
Kadm (Cd) | rok | ng/m3 | 5 | - | 5,0 | -
Nikiel (Ni) | rok | ng/m3 | 20 | - | 20 | -
Benzo(a)piren (B(a)P) | rok | ng/m3 | 1 | - | 1,0 | -
Ozon (O3) | 8-godz. 3 lata | µg/m3 | 120 | 25 razy (dni) | 120 | 25 razy (dni) do 2030 18 razy (dni)

## Slide 30
www.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Portal Jakości Powietrza
(https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home)

## Slide 31
www.gios.gov.pl
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce”

## Slide 32
www.gios.gov.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
Dziękuję za uwagę
Źródło danych: Państwowy Monitoring Środowiska – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole
rwmsopole@gios.gov.pl